Приложение к договору №___от ___  ______ 201__г.

Паспорт скважины

К акту выполненных работ № ______ от _____.________________ 2011г.

Важно!

При опускании в скважину насоса необходимо трос, на котором висит насос, водоподающий шланг и электрический кабель через каждый метр их длины перемотать изолентой, как это указано на схеме. Данное действие необходимо для предотвращения их провисания и последующего заклинивания насоса в скважине при его перемещении в скважине. Во избежание зацепов хомут, закрепляющий шланг на насосе необходимо развернуть внутрь выступающей стороной (червячным болтом).

Скважину необходимо обкопать на глубину 2 метра. Смонтировать внутреннее помещение 1,2х1,2м. или опустить сверху трубу большего диаметра для исключения случаев подрыва обсадной трубы в результате сезонных колебаний температур.

Необходимо приобрести стабилизатор напряжения на 1,5-2 кВт для более плавной работы насоса и продления его срока службы.

Примечания:______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________			М.П.			_______________________________

(подпись мастера)									(ф.и.о.)

# Text boxes

Изолента

Кабель

Шланг

Трос

Насос

Внимание!

Данный документ сохранять на все время эксплуатации скважины.

Общая глубина скважины_________м.

Дебит скважины________куб.метров/час.

Насос бытовой  (вибрационный) опускать на глубину______м.

Насос центробежный опускать на глубину________м.

Тел. 798-64-45; Валерий Иванович.

1м.